### Mészkő - Márvány

– finoman csiszolt vagy polírozott felülettel –

KÖRNYEZETVÉDELEM

Speciális szereinket a német mosószertörvény szerint a BERLINI KÖRNYEZETVÉDŐ HIVATAL bevizsgálta és bejegyezte.

CSÚSZÁSBIZTONSÁG

Speciális szereink csúszásbiztonságra vannak vizsgáztatva.

FELTÉTELEK

A habarcságyban fekvő burkolatot kb. 4-6 hétig, a ragasztóanyagban fekvő burkolatot kb. 2-3 hétig hagyjuk kiszáradni.

Ezek a várakozási idők irányértékek, azaz az időjárás és objektum hatásoknak megfelelően a várakozási idők meghosszabbodhatnak. A tisztítás és a további kezelés előtt a meglévő padlófűtést feltétlenül kapcsoljuk ki. A burkolatnak természetes hőmérsékletűnek kell lennie. A felhasználási javaslatok irányértékek, amik az objektumtól függően változhatnak.

Az előírásokat pontosan olvassuk el! A munkatermet jól szellőztessük ki! Bizonytalan esetekben végezzünk előpróbát!

TISZTÍTÁS

Építési kosz:		Lithofin MN-Alaptisztító 			Fogyasztás: kb. 10-30 m2/liter

Foltok:		lásd.: Műszaki információk, Folteltávolítás

Minden tisztítás során a burkolatot egy további kezelés előtt 1 napig hagyni kell jól kiszáradni.

VÉDELEM

Alapvédelem:		Lithofin Fleckstop W

impregnálószer				Fogyasztás: kb. 10-20 m2/liter

Színváltozás nincs vagy nagyon jelentéktelen.

ÁPOLÁS

Rendszeres ápolás:	Lithofin MN-Wash & Clean Nemeskőszappan

felmosóvízhez adagolva (kb. 20 ml/10 liter vízhez)

#### Erős igénybevételnél: Lithofin MN-Kőfény kőpadlóápoló

- csak beltérben -	felmosóvízhez adagolva (kb. 200 ml/10 liter vízhez)

Kb. 5 x Wash & Clean Nemeskőszappannal, utána 1 x Kőfény kőpadlóápolóval mossunk fel.

Utópolírozásra ajánljuk a Z 202,3 tárcsás polírozógépet.

RÉGI BURKOLAT

Régi viaszréteg:	Lithofin WAX-OFF				Fogyasztás: kb.     7-15 m2/liter

Koszréteg:		Lithofin MN-Alaptisztító 			Fogyasztás: kb.   10-30 m2/liter

A további kezelés jó sikerének és tartósságának feltétele a régi burkolat nagyon gondos tisztítása, szükség esetén a tisztítás megismétlése.

A száradási idő után a további eljárást a ,,Védelem” felirattal kezdjük.

Kérjük, hogy minden speciális észrevételt termékeinkkel kapcsolatban kizárólagos importőrünkkel közölni szíveskedjék. A csomagolásokon szereplő használati útmutató nem kötelező érvényű csak ajánlott. Felhasználásnál vegye figyelembe a biztonsági előírásokat is.

Speciális szereinket évtizedek óta a JURA - MÁRVÁNY Iparszövetsége ajánlja.